# Návod k obsluze a

# seznam náhradních dílů

Vrtačka papíru PB 1006

Číslo stroje:

Datum vyhotovení:

Obsah

1. Obecné informace 	 3

2. Technické údaje 	 4

3. Vrtáky na papír 	 5

4. Bezpečnostní pokyny 	 6

5. Nastavení a provoz stroje 	 7

6. Posuvný stůl 	 9

7. Údržba 	 10

9. Schémata zapojení 	11

9.1 Schéma zapojení pro 230 V	11

10. Seznamy náhradních dílů 	 12

10.1 Seznam náhradních dílů pro vrtačku papíru 	 12

10.2 Seznam náhradních dílů pro posuvný stůl 	 14

11. Výkresy náhradních dílů 	 15

11.1 Výkres náhradních dílů pro vrtačku papíru 	 15

11.2 Výkres náhradních dílů pro posuvný stůl 	 16

12. Manipulace s vrtáky na papír a dírkovači 	 17

1. Všeobecné informace

Vrtačka papíru firmy Stago s označením PB 1006  se dodává jako stroj s pevný stolem “F“ nebo jako stroj s posuvným stolem “S“.

Stroj je vhodný k vrtání papíru různého druhu s průměrem do 6,5 mm a výšky stohu papíru resp. hloubky vrtání maximálně 40 mm.

Pro větší vrty a větší vrtací hloubky jsou  k dispozici v programu Stago výkonnější a vícevřetenové vrtačky

2. Technické údaje

Průměr vrtání 	2 - 6,5  mm

Hloubka vrtání	 max. 40 mm

Vzdálenost od okraje 	2 - 48 mm

Připojovací napětí / frekvence	230V 50Hz

nebo volitelně třífázový proud 	115 V~/60Hz

Jmenovitý proud při 230V 	1,05 A

Jmenovitý proud při 115V                                                                                                     2,1 A

Hladina akustického tlaku	 70 dB (A)

Velikost stolu (posuvný stůl “S“) 	450 x 360 mm

Velikost stolu (pevný stůl “F“) 	450 x 360 mm

Posun posuvného stolu v podélném směru 	260 mm

Hmotnost PB 1006 	ca. 20 kg

Rozměry (D x Š x V)	510 x 450 x 360 mm

3. Vrták na papír

3.1 Standardní vrtáky

Lze použít vrtáky na papír s průměrem stopky D = 11 mm do průměru vrtání 6,5 mm. Doporučuje se použití originálních vrtáků na papír STAGO, aby byla zaručena plná výkonnost stroje.

| D | l | L | Objednací číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 25 | 58 | 300 500 020 |
| 2,S | 25 | 58 | 300 500 025 |
| 3,0 | 33 | 75 | 300 500 030 |
| 3,5 | 33 | 75 | 300 500 035 |
| 4,0 | 45 | 85 | 300 500 040 |
| 4,5 | 45 | 85 | 300 500 045 |
| 5,0 | 50 | 85 | 300 500 050 |
| 5,5 | 50 | 85 | 300 500 055 |
| 6,0 | 50 | 85 | 300 500 060 |
| 6,5 | 50 | 85 | 300 500 065 |

4. Bezpečnostní pokyny

- Při přepravě se smí stroj uchopit pouze za horní část nebo za rám – v žádném případě za posuvný stůl.

- Před zasunutím elektrické zástrčky je nutné zkontrolovat, jestli údaj o napětí na typovém štítku souhlasí se síťovým napětím.

- Síť zapínejte a vypínejte pouze pomocí síťového vypínače, v žádném případě vytažením přípojné vidlice!

- Při přetížení stroje vyskočí pojistný knoflík na zadní straně krytu stroje. Po krátké době je možné tento knoflík opět zatlačit. Stroj je opět připraven k provozu.

- Seřizovací práce provádějte pouze tehdy, když stroj nepracuje.

- Vrtejte pouze s přidržovačem papíru, viz 5.1.

- Při údržbě a opravách je nutné vytáhnout síťovou zástrčku!

- Připojovací kabel stroje je nutné položit tak, aby bylo vyloučeno zakopnutí.

- Stroj se smí používat pouze k účelu popsaném v tomto návodu.

5. Nastavení a provoz stroje

5. Nastavení a provoz stroje

5.1	Vstrčte vrták do vřetena až po doraz a utáhněte šroub.

5.2	Pro nastavení hloubky vrtání je třeba povolit převlečnou matici B, vrtačkou sjet dolů

pomocí páky C, nastavit doraz D a matici  B zase utáhnout. Při vrtání má vrták cca 0,2

vrtat do vrtací podložky.

5.3	Nastavte přidržovač papíru. K tomu je nutné povolit rýhovaný šroub E. Přidržovač nastavte tak aby přítlačnou desku cca 3 mm přečnívala. Po nastavení šroub opět utáhněte.

5.4 	Pro nastavení vzdálenosti od kraje je třeba povolit šroub F a nastavit. Nastavení usnadňují měřítka

5.5	Při vrtání položte na blok vrtaného papíru olejový papír a vrtejte s papírem, aby odvrtaný papírový odpad odcházel  lehce a plynule (Olejový papír DIN A4 Art.Nr. 300420900(10 listů))

5.6	Vrták udržujte stále ostrý. . Dobrušování se provádí pomocí ostřičky, která je dodávána jako příslušenství (Art.Nr. 300 0225 900) tak, že pod běžící vrták upevněte ostřičku a pákou opatrně přitiskněte vrták na podložku z tvrdokovu ve tvaru klínu. Otřep odstraňte obtahovacím brouskem (objednací č. 300 380 900).

5.7 Po ukončení práce vždy odstraňte piliny ve vrtáku, aby se zabránilo korozi a usazení pilin ve vrtáku, což může při opětovném použití vést k zlomení vrtáku. K tomu účelu pod vrták postavte vytlačovač pilin dodávaný jako příslušenství (objednací č. 300 0250 400) a piliny vytlačte při zastaveném stroji.

6. Posuvný stůl s programovacím hřídelem

Posuvný stůl je vybaven programovacím hřídelem, jehož pomocí lze nastavit 2 programy vrtání.

| 1 | 80 | 80 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 45 | 65 | 45 |

Na přání jsou k dodání programovací hřídele se zvláštními programy.

Při změně programu nebo při výměně programovcí hřídele musí být stůl vždy v koncové poloze, kdy jsou přístupné upevňovací šrouby hřídele.

7. Údržba

1. 	Vrtačky na papír STAGO jsou opatřeny bezúdržbovými ložisky a vyžadují tedy jen malou údržbu.

2. 	Ochrannou vrtací vložku je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat a v případě potřeby otočit popř. vyměnit.

3. 	Po skončení práce je nutné z vrtáku vytlačit papírové piliny, aby se vyloučila koroze, resp. usazení pilin.

4. 	Je nutné dbát na to, aby se vrtáky na papír neustále přebrušovaly,

- abychom dosáhli optimální pracovní výsledek.

- abychom nepřekročili výkonnostní hranici pracovního motoru.

5. 	K mazání vrtáku na papír vždy používejte mazný papír. Tím získáte lepší výsledek vrtání a životnost vrtáku se výrazně prodlouží.

9. Schémata zapojení

9.1. Schéma zapojení 230V ~ 50 Hz

10. Seznamy náhradních dílů

10.1. Seznam náhradních dílů pro vrtačku papíru

10. Seznamy náhradních dílů

10.1. Seznam náhradních dílů pro vrtačku papíru

10. Seznamy náhradních dílů

10.2. Seznam náhradních dílů pro posuvný stůl

11. Výkresy náhradních dílů

11.1 Výkres náhradních díl pro vrtačku papíru

11. Výkresy náhradních dílů

11.2 Výkres náhradních díl pro posuvný stůl

12. Manipulace s vrtáky na papír a dírkovači

Pracujte pouze s nástroji v bezvadném stavu (vrtáky na papír a dírkovače). Tak je kdykoli zaručena bezchybná, kvalitní práce.

Vrtáky na papír a dírkovače jsou vyrobeny z nejjemnější speciální oceli a jsou tenkostěnné. Vysoký a dlouhodobý výkon proto vyžaduje odbornou údržbu.

|  | Vyprazdňovací zařízení pro dírkovače Piliny po ukončení práce z vrtáků na papír popř. dírkovačů prosím odstraňte. Vrtáky se zahřívají a při zchladnutí se smršťují. Piliny se pak odstraňují velice obtížně. Používejte vytlačovač pilin u vrtáků na papír a vyprazdňovací zařízení u dírkovačů. |
| --- | --- |
|  | Nepoužité volné nástroje by se měly položit do lázně z petroleje nebo terpentínu, aby vnitřní strana zůstala uzavřena vzduchu. Lze rovněž použít olej. |
|  | Ostří vždy udržujte ostré. Přeostření se u vrtáků na papír provádí při běžícím stroji pomocí ostřičky z tvrdokovu (tříhranná špička). Následně se tříhranným obtahovacím brouskem odstraní otřep. U dírkovačů je nutný rotující pohyb, jako např. soustruh nebo vrtačku (pokud možno rychle soustružící). |
|  | Při vrátní vrtačkami na papír nebo při děrování dírkovači by se na děrovaný papír měl položit mazný papír, aby piliny mohly být vnitřně posunovány klouzavě nahoru. Jestliže nástroje zrezivějí, dochází většinou ke zlomení. |

|  |  | Odborný výbor Tisk a zpracování papíru Zkušební a certifikační orgán Hlavní sdružení profesních sdružení v průmyslu |
| --- | --- | --- |

Certifikát GS

02031

číslo potvrzení

| Jméno a adresa držitele certifikátu: (objednatel) | STAGO GmbH Grafischer Maschinenbau Max-Eyth-Straße 21, D-73095 Albershausen |
| --- | --- |

| Jméno a adresa výrobce: | viz výše |
| --- | --- |

| značka objednatele: | značka Zkušebního a certifikačního orgánu: 612.17-Vg/Ho (A 01108) | datum vystavení: 06.03.2002 |
| --- | --- | --- |

| Název výrobku: | vrtačka papíru |
| --- | --- |
| Typ: | PB |
| Použití odpovídající účelu: |  |
| Podklady pro zkoušku: | EN 60204-1 | Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů; Část 1: Všeobecné požadavky | 1997 |
|  | EN 954-1 | Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů | 1996 |
|  | prEN 1010 | Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru | 1993 |
| Poznámky: |  |  |  |

Zkoušený typ vyhovuje požadavkům uvedeným v § 3 odstavec 1 Zákona o bezpečnosti přístrojů.

Typ tak odpovídá i příslušným ustanovením směrnice 98/37/ES (stroje).

Držitel certifikátu je oprávněn umístit značku GS vyobrazenou na druhé straně na výrobcích shodných se zkoušeným typem. Držitel certifikátu přitom musí dodržet podmínky uvedené na druhé straně.

Tento certifikát včetně oprávnění k umístění značky GS ztratí platnost nejpozději:

31.03.2007

Další informace o platnosti, prodloužení platnosti a dalších podmínkách upravuje zkušební a certifikační řád z října 1997.

(klasifikace 009.200502)					Podpis (Dr.-Ing. Renninghoff)

poštovní adresa:	firemní adresa:	tel: 0611/131-219

poštovní schránka	Rheinstrasse 6-8	fax: 0611/131-155

65173 Wiesbaden	65185 Wiesbaden